## Slide 1
Mimari karşılaştırma
RAI PACS ve Sectra One Cloud Storage
Hibrit DICOM alma, bulut arşivleme, viewer performansı ve kurumsal PACS olgunluğu için yol haritası
23 Haziran 2026
DICOM
Storage
Viewer
AI

## Slide 2
RAI PACS MIMARI NOTU
Ana karar: RAI için hibrit PACS omurgası
Sectra’dan alınacak ders
Klinikte kısa süreli yerel akış + bulutta uzun dönem arşiv, performans ve maliyet dengesini iyi kuruyor.
RAI’nin avantajı
MVP çevikliği, Supabase Storage, Orthanc gateway ve modern web viewer ile hızlı ürünleşme var.
Eksik halka
Arşiv yaşam döngüsü, iş kuyruğu, cihaz yönetimi, audit/DR ve DICOMweb olgunluğu ürünleştirilmeli.
Öneri
Supabase Storage şu an sıcak klinik depo gibi kalsın; arşiv katmanı ayrı tasarlansın.
Orthanc gateway cihazlardan DICOM alma kapısı olsun; import kuyruğu ve gözlem paneliyle yönetilsin.
RAI Viewer klinik kullanımda ana deneyim, OHIF yeni sekme ise ileri/alternatif viewer olarak kalsın.
RAI PACS | Sectra One Cloud karşılaştırması | 2

## Slide 3
RAI PACS MIMARI NOTU
Sectra One Cloud Storage ne yapıyor?
Modaliteler
Yerel STS
kısa süreli depo
Sectra LTS
uzun dönem sunucu
Microsoft Azure
blob arşiv
Kaynak sayfaya göre model hibrit: modaliteler yerel kısa süreli depoya gönderiyor, sonra uzun dönem depolama Azure’a arşivleniyor.
Bulut blob depolama, dinamik ölçekleme ve availability zone yedekliliği vurgulanıyor.
Servis, Azure yönetimi, geçiş ve veri migrasyonu sorumluluğunu üretici tarafına alıyor.
Fiyatlama kullanım bazlı ve kurumun donanım işletme yükünü azaltmaya odaklı.
RAI PACS | Sectra One Cloud karşılaştırması | 3

## Slide 4
RAI PACS MIMARI NOTU
RAI PACS mevcut mimari
US / MR / CT
DICOM C-STORE
Google Cloud VM
Orthanc gateway
Import worker
metadata + storage
Supabase
DB + Storage
Uygulama
Vercel üzerinde app.raipacs.com; worklist, hasta, upload, viewer ve admin ekranları.
Viewer
RAI Viewer ana deneyim; OHIF yeni sekmede opsiyonel ileri görüntüleme.
DICOM Server
dicom.raipacs.com:4242, AE Title RAIPACS, Admin panelde servis durumu.
RAI PACS | Sectra One Cloud karşılaştırması | 4

## Slide 5
RAI PACS MIMARI NOTU
Karşılaştırma matrisi
Alan
Sectra One Cloud
RAI bugün
RAI hedefi
Depolama
Hibrit STS/LTS + Azure blob
Supabase Storage tek ana depo
Sıcak/soğuk katman + yaşam döngüsü
DICOM alma
Kurumsal modalite akışı
Orthanc gateway canlı
Modalite registry + C-ECHO + retry
Viewer
Olgun klinik viewer ekosistemi
RAI Viewer + OHIF opsiyon
OHIF benzeri performans ve UX
Operasyon
Yönetilen servis ve geçiş desteği
Admin durum paneli başladı
SLA, alarm, runbook, audit
Maliyet
Kullanım bazlı bulut arşiv
MVP maliyet kontrollü
Storage policy + arşiv maliyet modeli
AI hazırlığı
Enterprise workflow’a entegre
Planlanıyor
AI job kuyruğu + rapor/veri modeli
RAI PACS | Sectra One Cloud karşılaştırması | 5

## Slide 6
RAI PACS MIMARI NOTU
RAI’nin güçleri ve riskleri
Güçlü taraflar
• Ürün çok hızlı evriliyor
• DICOM Storage zorunluluğu doğru çözüldü
• Orthanc ile gerçek cihaz entegrasyon kapısı var
• Admin, privacy, rol ve viewer katmanı başladı
• Web/mobile/macOS hedefi için doğru teknoloji seçimi
Olgunlaştırılması gerekenler
• Arşiv yaşam döngüsü henüz yok
• Import süreci job/queue modeliyle güçlenmeli
• Kaynak AE, cihaz ve kurum bazlı izlenebilirlik artmalı
• DR/backup ve güvenlik politikaları yazılı hale gelmeli
• Viewer performansı büyük MR/CT serilerde ölçülmeli
RAI PACS | Sectra One Cloud karşılaştırması | 6

## Slide 7
RAI PACS MIMARI NOTU
Önerilen RAI hedef mimarisi
Modalite
DICOM Gateway
Orthanc + allowlist
Import Queue
retry + audit
Hot Storage
Supabase
Archive Storage
S3/Azure/GCS
RAI App
Viewer + Admin + AI
Prensip: klinik açılış hızı için sıcak depo, maliyet/ölçek için arşiv depo, güven için iş kuyruğu ve audit.
RAI PACS | Sectra One Cloud karşılaştırması | 7

## Slide 8
RAI PACS MIMARI NOTU
90 günlük uygulama planı
Faz
Hedef
Somut çıktı
0-30 gün
DICOM operasyon güveni
Import job tablosu, retry, modalite registry, C-ECHO durumu
31-60 gün
Viewer olgunluğu
Seri cache, prefetch, ölçüm araçları, layout ve klavye kısayolları
61-90 gün
Arşiv ve paylaşım
Hot/archive policy, link paylaşımı, export, audit log, backup runbook
Paralel
AI hazırlığı
AI job modeli, DICOM metadata normalizasyonu, rapor taslak alanları
RAI PACS | Sectra One Cloud karşılaştırması | 8

## Slide 9
Sıradaki en mantıklı adım
RAI PACS’i “DICOM dosyası alan web uygulaması” seviyesinden “cihazdan gelen klinik akışı yöneten PACS platformu” seviyesine taşımak.
1
Import job + modalite registry
2
Viewer performans ve seri deneyimi
3
Sıcak/arşiv storage politikası
Kaynak: Sectra One Cloud Storage sayfası ve mevcut RAI PACS kurulum notları.